## Slide 1
Complexity Science Group
Department of applied physics
Urban traffic
analysis through the Percolation theory
Woo-Seok Song
t01094715372@gmail.com
2020 Capstone Design
Nov. 11, 2020
Notes: 안녕하세요 2020년도 2학기 두번째 순서로 캡스톤 발표를 맡게 된 응용물리학과 복잡계 연구실의 송우석 입니다.
복잡계란, 구성요소들이 강한 상호작용을 하고 있는 계로 , 개개인들이 갖고 있는 규칙에서는 발견할 수 없는 ,커다란 현상이 떠오른는 계입니다. 우리 주변을 둘러보면 ,거의 모든 것들은 다양하고 수많은 요소로 이루어진 복잡계입니다.
도시교통 또한 여러 도로와 교통수단들이 서로 상호작용하는 계이므로 복잡성을 가지고 있습니다.
저는 저번 캡스톤에 이어서 도시교통을 네트워크로 구현하였고 그 특성을 연구해 보았습니다.

## Slide 2
Road Network Road of Hanyang university
: Link
: Node
Notes: 먼저 네트워크란, 구성요소들과 그들 간의 상호 작용을 ,점과 선으로 단순화 시킨것인데,점을 노드 선을 링크라고 합니다. 도로 네트워크에선 교차로를 노드, 교차로와 교차로를 잇는 대로를, 링크라고 생각하시면 됩니다

## Slide 3
Critical Phenomena
Physical system shows large fluctuations at the boundary of the phase transitions.
The threshold at which the phase transition is called the Critical point ().
Phase transition
Notes: 이번 연구에서 제가 주목한 임계현상이란, 물리적인 계가 상전이하는 경계에서 큰 요동을 보이는 현상을 말합니다.
얼음의 온도가 올라가면 녹아서 물이 되고 높은 온도에서 끓어 수증기로 변하는 현상이, 이에 해당합니다. 이 현상에서 우리가 알고있는 녹는점, 끓는점 같은 기준점을 임계점, 영어론 Critical point라고 부릅니다.

## Slide 4
Critical Phenomena in road network
출처:https://kbench.com/?q=node/144605
Phase transition
Different Network structure?
Traffic congestion
Notes: 저는 본 연구에서 도시교통에서의 상전이 현상에 주목했습니다.
교통량이 늘어나면, 교통 체증이라는 임계현상이 나타나게 되고, 이 때 도로네트워크에 상전이가 일어납니다. 예를 들어 학교 앞에서 강남역을 가는데 rush hour일때와, 아닐때의 소요시간이 ,2배정도 차이나는 현상을 말합니다.
그렇다면 ,그림처럼 교통이 원활 할때와 아닐때의, 도로 네트워크는 어떤 차이를 보일까요?
저는 이 차이점을 확인하기 위해 Percolation 이론을 사용했는데, 이론 설명에 앞서 만든 네트워크 먼저 보여드리겠습니다.

## Slide 5
Chengdu city’s Road Network
1902 nodes
5943 links
Node
Node
Relative Speed
Notes: 저는 논문에서 얻은 중국의 한 도시인, 청두시의 교차로와 도로들의 위치 정보를 가지고, 청두시의 교통을 네트워크로 구현했고 ,교통상황을 고려하여, 상대속도라는 가중치를 부여했습니다.
시간대 t에서, i번째 링크의 상대속도 r 은, 다음과 같이 구합니다. 링크 i의 시간대 t에서의 평균 속도를, 링크 i에서의 최대속도로 나눈 값으로 ,속도를 0과1사이의 범위안에서 나타내어 각각의 도로링크에 얹은 것입니다.
저는 상전이에 의한 ,이 네트워크의 행동차이를 보기 위해 ,퍼콜레이션 이론을 사용했습니다. (말하면서 넘기기)

## Slide 6
Percolation
Remove links with relative speed less than variable threshold q. )
q is an index to judge traffic conditions.
Giant Connected Cluster size(GCC) = 9
If , Removed!
Bond percolation
Notes: Percolation이론중 하나인 Bond Percolation은, 통계 물리학에서 링크가 제거 될 때 ,네트워크의 동작을 설명하는 이론입니다.
차가 막혀 도로가 제 역할을 하지 못한다면 오른쪽 그림과 같이 상대속도가 낮은 링크들이 끊어져 네트워크가 부서진 것 처럼보이는 현상을 말합니다.
부서지는 정도는 가변 임계지수 ,q의 값에 따라 다른데요, q는 교통상황을 판단하는 ‘척도’라고 할 수있는 ,속도에 관한 변수입니다.
따라서 퍼콜래이션은 q보다 작은 ‘상대속도 r’ 을 가진 도로가, ‘제’ 기능을 하지 못한다고 생각하고, 걸러주는 과정입니다.
링크가 여과되어 네트워크가 부서지면 ,예를 들어 오른쪽그림처럼 빨간색 노란색 초록색 이런식으로 클러스터들이 생깁니다. 이 중에서 초록색이 가장 큰 클러스터이고 , 이 클러스터를 giant cluster 라고 부릅니다. 이 클러스터의 size는 노드의 개수인 9이고 ,이를 줄여서 GCC라고 부릅니다. 그렇다면 빨간색 링크로 이루어진 클러스터는 second giant connected cluste가 되겠조?
#사실 full name 은 bond percolation 인데 이게 링크 끊는 거고 site percolation이 노드끊는거다.
q is an index to judge traffic conditions

## Slide 7
Network’s collapse
= 0.0
Critical point
= 0.9
= 0.7
= 0.6
Percolation transition at
Networks at 09:30~09:34 on June 8, 2015 depending on value of q
Notes: 저는 아까 보여드린 청두시 도로를가지고 q의 값을 조절해주면서 네트워크를 그려보았는데요,
Q 를 증가시키다 보면, 자이언트 클러스터가 갑자기 확 붕괴되는 시점이 있는데 이 지점에서 네트워크에 상전이가 일어나고 이 때의 q 값이 아까 말씀드린 녹는점, 끓는점과 같은 critical point가 됩니다.
위의 그래프는 q의 값에 따른 자이언트 클러스터의 사이즈 분포인데 0.7 부근에서 급격하게 떨어지는 것을 볼 수 있고 q가 더 증가하게 되면 그림과 같이 제 기능을 하는 도로가 거의 없는 것을 확인할 수 있습니다.

## Slide 8
Critical Point() Rush-hour & Non rush-hour
Cluster size
Example of workday
= 0.63
= 0.77
(a) Rush-hour
(b) Non rush-hour
Cluster size
Notes: 다음 그래프는 rush hour 일때와 rush hour가 아닐때 각각 한 period를 나타낸 예시입니다.
파란색 그래프는 giant connected cluster size , 주황색 그래프는 second giant connected cluster를 나타내는데 , 이 값이 가장클때를Critical point로 생각합니다.
그림을 보시면 평일 rush hour 일 때의 critical point가 rush hour가 아닐때 보다 낮은 것을 볼 수 있습니다. Criticalpoint 는 상전이가 일어나는 지점이라고 했으므로 이 값이 낮다는 것은 이 시간대에 끊어지는 도로가 많아 네트워크가 쉽게 붕괴된다는 얘기겠죠.
##
여기 그래프의 왼쪽 맨위처럼 q=0일 때 GCC의 값은 원래 노드 개수인 1902인데 이 그래프는 놀말라이즈한것이다.
##
((scc가 가장클때가 critical포points인 이유 처음에 하나였던 클러스터가 조금씩 부서져 나가는데, percolation transition이 일어나는 순간에, 가장 큰 클러스터가 확 붕괴되고 그 쪼개진 일부가 SCC가 되기때문입니다. ))

## Slide 9
How does the network behave
differently in the rush hour?
Rush hours
8:00~10:00, 17:00~19:00
How does the network behave
differently in the rush hour?
depending on time
Notes: 저는 평일인 6월 8일과 휴일인 6월 7일의 속도와 시간 데이터를 가지고 critical point 분포를 20개의 시간대로 나누어 찍어보았습니다.
각각의 날짜에 대하여, 시간에 대한 critical point를 구해보니, 평일의 rush hour 일 때의 critical point가 현저하게 낮은 것을 확인했고, 이 때 네트워크는 어떻게 행동할까를 알아보기 위해 cluster size distribution을 찍어보았습니다.

## Slide 10
Cluster size distribution at
=2.40
Cluster size distribution (power law).
s is cluster size, is slope exponent of the cluster size distribution.
=2.11
June 8th(workday)’s average
Rush-hour’s 2.02
Non-rush hour’s = 2.31
(a) Rush-hour
(b) Non rush-hour
Notes: 포클레이션 이론에서는 크리티칼 포인트에서 여러현상이 발견되는데 그중의 하나가 클러스터 사이즈 분포가 파워로우를 따르는거고 파워로우는 로그스케일에서, 기울기가 타우인 ,선형 그래프를 나타내는 것인데, 식은 다음과 같습니다. 그림 11은 Criticalpoint에서의 클러스터 사이즈 분포의 예시인데 러시아워와 아닐때의 차이를 알아보기 위해서 이 그래프의 기울기 타우를 확인했습니다. (cluster 정의설명을 좀더 해주자)
평일의 rush hour 일때는 타우값이 평균 2.02 정도 나왔고 , rush 아워가 아닐때는2.32정도 나오면서 클러스터 사이즈 분포의 기울기 값이 차이나는 것을 확인할 수 있었습니다.

## Slide 11
Universality
Holiday = 2.32
Workday’s Non rush hour =2.31
Workday’s Rush hour 2.02
2d lattice’s = 2.05
Mean field’s (High dimension) = 2.50
: rush hour
: non rush hour
Time
distribution
Notes: 포쿨랴이션 이론에서는, 차원에 따라서 유니버살리티를 갖습니다. 이 말은 cluster size distribution을 찍어서 기울기 타우값을 확인해보면 네트워크가 어떤 차원에서 처럼 행동하는지를 추정할 수 있다는 이야기입니다.
타우값이 2.05정도되면 2차원 격자 구조인 네트워크처럼 행동하고, 2.50 정도되면 여기 meanfield라고 써놨는데, 모든 공간과 다 상호작용한다는 뜻으로 6차원이상의 고차원적인 interactio을 하는 network 처럼 행동한다는 것이 연구가 되어있습니다.
저는 휴일과 평일 2틀치를각각 20개의 시간대로 나누어 rush hour 일와 rush hour가 아닐때의 타우값을 찍어보았습니다.
평일의 rush hour 일때의타우값을보면 2.02로 2차원 격자 구조 같은 상호작용을 하겠구나 라고생각할 수 있고
평일의 non rush hour와 휴일의 전체 period는 평균 2.32 정도로 mean field의 타우값과 비슷하게 나타나 고차원에서 상호작용을 하겠구나 라는 것을 알 수 있었습니다.

## Slide 12
Conclusion
During rush-hour, the value was lower than the usual value.
We observed the phase transition in traffic dynamics, and applied percolation theory to the road network
to find out which dimension the value according to the traffic situation acts like.
During non rush-hour, the network behave like a small-world network interacting at a high dimension.
Betweenness centrality
Critical exponent
Optimize
the traffic Jam
Notes: 저는 본 연구에서 교통역학에서의 상전이를 관찰했으며, 도로네트워크에 퍼콜레이션이론을 적용하여, 교통사황에따른 임계지수가 어느 차원처럼 행동라는지를 알아보았습니다.
앞서 말했듯이 같은 네트워크 구조에서, 휴일이나 평일의 출퇴근 시간이 아닌 경우, 고차원적인 상호작용을 한다고 했는데 이는 small world network처럼 행동한다고 볼 수 있습니다.
왜냐하면, Small world network란 ,몇번의 과정을 거치지 않고도, 멀리있는 교차로로 이동할 수 있는 네트워클를 말하는데, rush hour가 아니거나 휴일일땐 , 교통상황이 원활하여 ,높은 속력으로 운용되는, 장거리 도로의 연결 비율이 높기 때문입니다.
아무리 도로가 많은 도시라고 할지라도 길이 항상 막혀 있으면 역할을 하지 못하는 도로가 됩니다. 비교적 많은 시간 동안 제 역할을 할 수 있는 위치에 대로가 존재한다면, 원활한 도로들의 클러스터 크기가 오랫동안 붕괴되지않고 유지될 것이다. (critical point가 시간에 따라서 계속 높은 상태로 유지되는 것을 뜻함.)
1학기 때 연구했던 매개중심성이라는 척도와 본 연구에서 진행한 퍼콜레이션 임계지수 측정을 통해 도로를 설계한다면, 교통체증 최적화에 도움이 될 것 같습니다.

## Slide 13
References
[1] Feng Guo, Dongqing Zhang, Yucheng Dong
Urban link travel speed dataset from a megacity road network. Scientific Data 6(61) (2019)
[2] Guanwen Zeng, Daqing Li
Switch between critical percolation modes in city traffic dynamics. PNAS 116(1): 23-28 (2019)

## Slide 14
Complexity Science Group
Department of applied physics
Woo-Seok Song
t01094715372@gmail.com
2020 Capstone Design
Nov. 11, 2020
Thanks!
please contact me! :D
Woo-Seok Song1**, Yong-Sung Kwon 1*, Seung-Woo Son1†
1Complexity Science Group, Department of Applied Physics, Hanyang University, Korea
** : t01094715372@gmail.com
* : kwyosu27@gmail.com
† : sonswoo@hanyang.ac.kr
Notes: ###Real-time GPS trajectory data
(June 1,2015 ~ July 15, 2015)
2015년 6월7일과 6월 8일 데이터를 사용했고
시간대 t는4분간격으로 이뤄져있고각도로마다 4분간 측정된 평균 속도 데이터 V를 가지고 상대 속도를 구했습니다.
주어진 속도 데이터는 시간대가 2분간격으로 쪼개져있고, 하루에 총 300개의 period가 있습니다. (각 도로마다 2분간 측정된 평균 속도 데이터 )
저는 여기서시간대t를 4분단위로 잡았고 v max값은 300개중에 95퍼센트인 285번째로 잡았음니다.